РЕЗАК

ДЛЯ МАШИННОЙ КИСЛОРОДНОЙ

РЕЗКИ ТИПА  РМ3

#### "ДОНМЕТ" 357

(D=28мм)

ЭТИКЕТКА

РМ08.001-357.00.000 ЭТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Резак газокислородный,  РМ3 “ДОНМЕТ”357 далее по тексту резак, предназначен для машинной   разделительной резки (раскроя) листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм.

1.2 Аналогом изделия является резак фирмы "MESSER GREISHEIM", Германия MSID180, номер заказа по каталогу 554.902.00.

1.3. Резак совместим и может работать с газосмесительными мундштуками следующих фирм:  "ДОНМЕТ" Украина;  "MESSER GREISHEIM" Германия;  "SAF" Франция;  "ASHNM" США; "WESCOL" Великобритания; «ТАNАКА» Япония; а так же ряда фирм СНГ, Польши, Чехии, Италии.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

| Толщина разрезаемой стали , мм | 3-300 |
| --- | --- |
| Давление на | кислорода | 0,2 – 1,0 |
| входе, МПа | горючего газа | 0,02 – 0,04 |
| Расход | кислорода (суммарный) | 2,6 – 26,4 |
| м3/час | горючего газа, | 0,96 – 2,44 |
| Масса резака без мундштука, кг, не более | 0,95 |
| Длина резака, мм | См. табл.3 |
| Присоединительный наружный диаметр резака , мм | D=28 |
| Резьба в головке резака | М22Х1,5 |
| Угол посадочного конуса в головке, град. | 30+3 |
| Внутренний диаметр присоединяемых рукавов для энергоносителей d/d1/d2 см. табл.2 |

В таблице приводятся ориентировочные значения. Они действительны для нелегированной стали до 0,3%С при использовании кислорода чистотой минимум 99,5%. Безупречные резы могут быть получены на чистых листах без грунтового покрытия только неповрежденными мундштуками.

При использовании кислорода ниже 99,5% для резки толщин 200-300 мм применять мундштук  №6

2.1. Драгоценные металлы в изделии не применяются.

2.2. Изделие не содержит вредных для здоровья веществ.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

| Наименование | № заказа | Присоединительные размеры | Длина, мм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кислород режущий | Кислород подогревающий | Горючий газ |  |  |
| Резак РМ3 “ДОНМЕТ”357 (с мундштуком № )* 3 штуцера на входе | 357.000.00 | М16х1,5 d=9 | М16х1,5LH d2=9 | 338 |  |
| Резак РМ3 “ДОНМЕТ”357-01 (с мундштуком № )* 3 штуцера на входе | 357.000.01 | М14х1,5 d=9 | М14х1,5LH d2=9 | 338 |  |
| Этикетка |  |  |  |  | 1 |

*В комплект поставки входят только те изделия,  количество которых указано в табл.2, в графе кол-во.

3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОСТАВКА (по индивидуальному заказу)

3.1. По заказу потребителя резаки комплектуются газосмесительными мундштуками,

вентилями и огнепреградителями (см. таб. 3) .                                                                  Таблица 3

| Наименование | № заказа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Мундштук газосмесительный метановый | 345.300* |  |
| Мундштук газосмесительный пропановый |  |  |

*При заказе обязательно указывать толщину разрезаемой стали и применяемый горючий газ.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Резак  состоит из ствола, гайки для крепления мундштука М22х1,5,штуцеров и гаек для подвода энергоносителей.

4.2. Кислород режущий поступает в резак по рукаву (тип III по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединенный к резаку гайкой, имеющую правую резьбу.

4.3. Кислород подогревающий поступает в резак по рукаву (тип III по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединенный к резаку гайкой, имеющую правую резьбу.

4.4. Горючий газ поступает в резак по рукаву (тип I по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединенный к резаку накидной гайкой с риской, имеющую левую резьбу.

4.5.Смешивание горючего газа с кислородом происходит в сменном мундштуке внутрисоплового смешения, который с резаком не поставляется, и является самостоятельным изделием.

4.6. Регулирование расхода газов осуществляется соответствующими вентилями резака или пульта управления.

4.7. Работа резака основана на нагреве подогревающим пламенем начальной точки реза до температуры воспламенения металла с последующим сжиганием его в струе  режущего кислорода.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации резака необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» НПАОП 0.00-1.30-01;       «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-2004;;        «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85;        «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные Госгортехнадзором Украины, 1992г.;       «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ДНАОП 0.00-1.07-94;      «Правила безопасности систем  газоснабжения Украины» ДНАОП 0.00-1.20-98;       ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности;    ГОСТ 12.2.052-81 «Оборудование, работающее с газообразным кислородом» Общие требования безопасности.

5.2. К работе с резаком допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие его устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– работать безспецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты органов слуха  и  глаз;

– работать в замасленной одежде, использовать замасленную ветошь и инструмент;

– вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию резака;

–пользоваться рукавами, не соответствующими гост 9356 и имеющими дефекты;

–использовать рукава резака не по назначению (для других типов газов);

– проводить работу при нарушении механической прочности и  герметичности  резаков, рукавов и соединений;

–подтягивать резьбовые соединения под давлением;

–  допускать  к  эксплуатации  резаки   с  изношенными  резьбовыми   соединениями;

– работать резаком после обратного http://оптинструмент.рф/vendors/donmet/ удара пламени без переборки,  осмотра и замены поврежденных деталей  или если выявилась неисправность аппаратуры, приборов и защитных средств, нарушено крепление баллонов;

–  во  время   работы   с  резаком   держать   рукава  на плечах,  ногах,  под   мышками  или  обмотанными   вокруг  пояса;

– оставлять  резак   с   зажженным   пламенем   при  прекращении   работ;

– работать при   отсутствии   средств  пожаротушения  на  рабочих   местах;

–работать ближе  10  метров от ацетиленовых   генераторов,   газопроводов  и   газовых  баллонов.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования и проверьте:

а) герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений;

б) установите рабочее давление газов в соответствии с табл.1 редукторами на баллонах.

6.2. Откройте на 1/10 оборота кислородный вентиль и на 1/5 вентиль горючего газа, зажгите горючую смесь. Отрегулируйте вентилями резака “нормальное” пламя.

6.3. Выключение подачи газов производить в обратном порядке: горючий газ, кислород.

6.4. В случае появления непрерывных хлопков или обратного удара, быстро закрыть вентили горючего газа, затем кислорода и охладить.

6.5. После возникновения обратного удара прочистить и продуть мундштук, подтянуть мундштук и гайки, проверить герметичность резака.

6.6. Содержите резак в чистоте, периодически очищайте мундштуки от нагара и брызг металла с помощью наждачного полотна или мелкого напильника.

6.7. Для увеличения срока службы изделия рекомендуется один раз в три месяца проводить техническое обслуживание. Проверку производить на:  1) герметичность соединений,  2) горение с пуском режущей струи. Учет технического обслуживания проводить в специальном журнале по нижеприведенной форме.                                                                                                                  Форма№1

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие резака требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79, ТУ У 29.4–30482268.003–2002 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Год выпуска изделия  указан на хвостовике резака.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации (п.6) и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

Гарантия не распространяется на запасные и сменные  части,  приведенные в табл.3.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Резак соответствует требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79, ТУ У 29.4–30482268.003–2002, испытан и признан  годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП