РЕЗАК

ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ  для  ручной

кислородной  резки

типа РК

«ВОГНИК» 181

ЭТИКЕТКА

К07.003-181.00.000 ЭТ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Резак жидкотопливный  типа РК «Вогник» 181, далее по тексту резак, предназначен для ручной  разделительной резки низкоуглеродистых сталей.

1.2. Резак изготовлен в соответствии с требованиями ТУ У 29.4-30482268.007-2004 в климатическом исполнении  V  категории  1 для работы в интервале температур  от -200  до  +500C, и соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.008-75 и
 ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями.

1.3. В качестве горючего для работы изделия служит керосин осветительный по ОСТ 38.01407-86 или авиационный - топливо ТС-1 для  реактивных  двигателей  по  
ГСТУ 320.00149943.011-99,  далее по тексту керосин. Допускается использование других марок керосина с техническими характеристиками, не ниже топлива ТС-1

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  	                                                                                     Таблица 1

| Толщина разрезаемого металла, мм | 3 - 8 | 8 -15 | 15-30 | 30 – 50 | 50 - 100 | 100 – 200 | 200-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мундштук керосиновый внутренний № | 0К | 1К | 2К | 3К | 4К | 5К | 6 К |
| Мундштук керосиновый наружный № | 1К | 2К |
| Давление на входе | кислорода | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,4 (4,0) | 0,42 (4,2) | 0,5 (5,0) | 0,65 (6,5) | 0,9 (9,0) |
|  | керосина | МПа (кгс/см2) | 0,05 – 0,15 (0,5 – 1,5) | 0,1 -0,2 (1,0 - 2,0) |
| Расход | Кислорода, не более | м3/час | 3,1 | 3,4 | 5 | 6,8 | 9,5 | 18 | 30 |
|  | керосина | кг/час (л/час) | 0,54 (0,68) | 0,74 (0,93) | 0,76 (0,95) | 1,0 (1,25) | 1,38 (1,725) | 1,46 (1,83) |
| Масса резака, кг не более * | 0,96 / 0.92 / 1,23 |
| Длина резака, мм не более* | 550 / 550 / 1050 |
| Присоединительные резьбы на штуцерах: для кислорода для керосина | М16х1,5 М14х1,5 |

*Значения указаны для заказов:   №181.000.00   /   №181.000.10  /  №181.000.04 / №181.000.14

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ	Таблица 2

| Наименование | № заказа | Кол-во** |
| --- | --- | --- |
| РК «Вогник»181 с внутренним мундштуком №3К L=550мм | 181.000.00 |  |
| РК «Вогник»181 с внутренним мундштуком №3К L=550 мм | 181.000.10 |  |
| РК «Вогник»181У с внутренним мундштуком №3К L=1050 мм | 181.000.04 |  |
| РК «Вогник»181У с внутренним мундштуком №3К L=1050 мм РК «Вогник»181 | 181.000.14 |  |
| ЗИП к зак. 181.000.00; 181.000.10; 181.000.04; 181.000.14. |  |  |
| Мундштук внутренний № 1К | 181.001.01 | 1 |
| Мундштук внутренний № 4К | 181.001.04 | 1 |
| Кольцо уплотнительное 008 – 012 –25 | 142.006.00 | 1 |
| Этикетка |  | 1 |

** В комплект поставки входят только те изделия,  количество которых указано.

3.1. ЗАПАСНЫЕ И СМЕННЫЕ ЧАСТИ   (по индивидуальному заказу)    	   	          Таблица 3

| Наименование | № заказа | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| Мундштук внутренний № 0К | 181.001.00 |  |
| Мундштук внутренний № 1К | 181.001.01 |  |
| Мундштук внутренний № 2К | 181.001.02 |  |
| Мундштук внутренний № 3К | 181.001.03 |  |
| Мундштук внутренний № 4К | 181.001.04 |  |
| Мундштук внутренний № 5К | 181.001.05 |  |
| Мундштук внутренний № 6К | 181.001.06 |  |
| Мундштук наружный № 1К | 181.500.00 |  |
| Мундштук наружный № 2К | 181.500.01 |  |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. В состав резака входит: ствол с группой запорных вентилей; трубка кислорода режущего; коллектор кислородный поз.1. рис.1; коллектор керосиновый поз. 2 со смесителем поз. 3; головка резака поз.4 с наружным поз.5 и внутренним поз. 6 мундштуком. В кислородном штуцере резака установлен обратный клапан. 1

4.2. Кислород подается  в резак через кислородный штуцер. Под действием потока золотник клапан, преодолевая усилие пружины и открывает проход для кислорода. Далее поток разделяется на две части: одна направляется к вентилю кислорода режущего, вторая – к смесительному устройству через вентиль подогревающего кислорода. Кислород подогревающий поступает к смесительному устройству через кольцевой зазор, образованный между кислородным и керосиновым коллектором.

4.3. Керосин попадает в резак через штуцер с резьбой М14х1,5 и далее через вентиль жидкого горючего и керосиновый коллектор попадает к дозированному отверстию смесительного устройства.

4.4. Резак работает по принципу механического распыления жидкого топлива кислородными струями с последующим испарением аэрозоли в нагретых полостях и каналах наружного мундштука. Нагрев наружного мундштука производится за счет утопленности торца внутреннего мундштука относительно торца наружного, благодаря чему аэрозоль, сгорая у торца внутреннего мундштука, нагревает наружный мундштук.

4.5. Особенностью конструкции резака является отсутствие асбестового шнура и  отдельного подогревающего пламени для испарения жидкого топлива.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации резака необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» НПАОП 0.00-1.30-01;     «Правила пожарной безопасности в Украине»                       НАПБ А.01.001-2004;     «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов http://оптинструмент.рф/vendors/donmet/» НАОП 1.4.10-1.03-85; ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности; ДСТУ 2448-94  «Кислородная резка». Требования безопасности.

5.2. При возникновении внутреннего горения в резаке (обратном ударе пламени) необходимо немедленно погасить резак, перекрыв сначала вентиль подогревающего кислорода и вентиль подачи керосина, а затем вентиль режущего кислорода. После охлаждения осмотреть мундштук на наличие прогаров или оплавления. При необходимости – замените мундштук.

Запрещается:

–    вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию резака;

- допускать к работе с резаком лиц моложе 18 лет, а также не обученных и не прошедших проверку знаний по работе с газопламененным оборудованием;

- проводить работу при нарушении механической прочности и  герметичности  рукавов и соединений;

- работать при давлениях керосина и кислорода не соответствующих указанным в разд.2 настоящей этикетки для установленных в резак  мундштуков.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед началом работы убедитесь в исправности резака и герметичности разъемных соединений   резака, присоединительных рукавов, а также рукавов, всех разъемных и паяных соединений;

6.2. Последовательность операций при запуске резака:

– закрыть все вентили резака;

– подать в рукава рабочие давления кислорода и керосина в соответствии с таблицей 1;

– продуть каналы режущего и подогревающего кислорода при закрытом вентиле жидкого топлива;

– полностью открыть вентиль подогревающего кислорода;

– в положении резака головкой вверх открыть вентиль жидкого горючего и удерживать в таком

положении до появления из мундштука аэрозоли. В составе аэрозоли не должен быть крупных капель жидкого топлива или свободно истекающего топлива вместе с аэрозолью.

-- поджечь аэрозоль, удерживая резак в рабочем положении.  Минимальное время выхода на режим достигается разогревом наружного мундштука, подогревающим пламенем, отраженным от преграды (от уголка, от огнеупора, от доски, от любой преграды, чтобы подогревающее пламя контактировало с боковыми стенками наружного мундштука). После разогрева температура поддерживается автоматически.

– после исчезновения желтых проблесков в пламени, произвести окончательную регулировку состава смеси с пуском режущего кислорода;

Внимание:     Не допускайте окончательную настройку резака с горением ядра пламени внутри наружного мундштука, это приводит к его перегреву. При правильной настройке ядро подогревающего пламени выступает на 5-7 мм за торец наружного мундштука. (Для внутренних мундштуков №0 и №1 ядро пламени выступает на  3-5 мм.)

– после окончания резки потушить резак, перекрыв сначала вентиль подачи жидкого горючего, а затем, через 5-10 секунд вентиль подачи подогревающего кислорода с целью предупреждения образования нагара на мундштуке.

6.3. После прекращения работы и во время перерывов в работе резак необходимо положить или подвесить с обязательным уклоном в сторону головки, чтобы исключить затекание керосина в кислородные каналы.

6.4. Своевременно  удаляйте нагар с  поверхности  мундштуков. Для растворения  смолистых отложений  применять  ацетон.

6.5 Внимание! Наружный мундштук является составным моноблочным изделием, в котором две детали свинчены и пропаяны серебряным припоем. Для удаления смолистых отложений внутри наружного мундштука,  снять его с резака и затем нагреть пламенем  горелки до красна. При этом температура нагрева не должна быть выше температуры плавления припоя. Дать мундштуку остыть, после чего продуть каналы внутри мундштука воздухом.

6.6. В процессе эксплуатации не допускайте утечки в местах сопряжения головки с наружным и внутренним мундштуками.

# 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие резака требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79, ТУ У 13488523.003-95 при соблюдении  потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.    Год выпуска изделия  указан на стволе резака.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации (п.6) и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

Гарантия не распространяется на запасные и сменные  части,  приведенные в табл.3.

# 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Резак соответствует требованиям ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 5191-79, ТУ У 29.4-30482268.007-2004, испытан и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП

# Text boxes

4

3

2

6

5

1